Nummer:

Datum:

Verantwortlich: Mustermann

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

Musterbereich

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für das Betreiben von Speiseeisbereitern mit waagerechtem Rührwerk und feststehendem Gefrierzylinder (Freezer). |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Gefahren durch Scherstellen zwischen der Ein- bzw. Auslauföffnung und dem im Gefrierzylinder sich drehenden Rührwerk Schneidstellen an den Kratzspateln des Rührwerkes Gesundheitsgefährdungen durch Einwirkung von Reinigungsmitteln |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Benutzung nur durch unterwiesenes Personal (Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht) unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers Vor Arbeitsbeginn Schutzeinrichtungen auf Vorhandensein und Funktionsfähigkeit kontrollieren (Schutzstäbe, Verriegelungen) Nie die Schutzstäbe aus den Einlauf- oder Auslauföffnungen entfernen Rezepturerforderliche groben Zutaten, wie z. B. Frucht- und Schokoladenstücke etc., dem Speiseeis während der Entnahme aus dem Gefrierzylinder zuführen Eine ausreichend freie Bewegungsfläche vor der Maschine gewährleisten Arbeitsplatz ausreichend beleuchten Eng anliegende Kleidung tragen Reinigung Möglichst keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Bedienungsanleitung des Herstellers und die entsprechende Betriebsanweisung beachten; vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung benutzen Beim Ausbau des Rührwerkes aus dem Gefrierzylinder geeignete schnittfeste Schutzhandschuhe tragen |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Festgestellte Mängel sind dem Vorgesetzten mitzuteilen. Bei sicherheitstechnischen Mängeln Gerät sofort stillsetzten und nicht weiter betreiben |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden |
| 6. Instandhaltung; Entsorgung |
|  | Instandsetzung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen bzw. Fachfirmen |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.

# Text boxes

Betriebsanweisung

Betreiben von Speiseeisbereitern mit waagerechtem Rührwerk

Musterbetrieb