Nummer:

Datum:

Verantwortlich: Mustermann

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

Musterbereich

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für das Betreiben von Speiseeisbereitern mit senkrechter Welle und rotierendem Gefrierzylinder (Spateleismaschine). |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Gefahren durch Die sich drehende Antriebswelle (Erfassen von Haaren oder Arbeitskleidung) Den im Gefrierzylinder arbeitenden Kratzspatel Quetschstellen zwischen Kratzspatel und Gefrierzylinder Schneidstellen am Kratzspatel |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Benutzung nur durch unterwiesenes Personal (Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht) unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers Vor Arbeitsbeginn Schutzeinrichtungen (Schutzhülse, Abschalteinrichtungen) auf Funktionsfähigkeit kontrollieren Eine ausreichend freie Bewegungsfläche vor der Maschine gewährleisten Arbeitsplatz ausreichend beleuchten Eng anliegende Kleidung tragen Ggf. Haarnetz tragen Reinigung: Möglichst keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Bedienungsanleitung des Herstellers und die entsprechende Betriebsanweisung beachten; vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung benutzen Bei eingeschaltetem Antrieb langstielige Reinigungsbürste benutzen Vor dem Entfernen der Spülflotte bzw. des Klarspülwassers aus dem Gefrierzylinder Antrieb stillsetzen Reste der Spülflotte oder des Klarspülwassers mit einem Schwamm oder Schwammtuch entfernen |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Festgestellte Mängel sind dem Vorgesetzten mitzuteilen. Bei sicherheitstechnischen Mängeln Gerät sofort stillsetzten und nicht weiter betreiben |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden |
| 6. Instandhaltung |
|  | Instandsetzung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen bzw. Fachfirmen |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.

# Text boxes

Betriebsanweisung

Betreiben von Speiseeisbereitern mit senkrechter Welle

Musterbetrieb