Nummer:

Datum:
Verantwortlich: Mustermann

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

Musterbereich

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für den Betrieb von Aufschnittschneidemaschinen. |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Verletzungsgefahr durch Rundmesser beim Schneiden/Reinigen Körperliche Belastung durch ungeeignete Arbeitshöhe, falsche Handhaltung oder schwergängigen Schlitten bzw. Restehalter (Schmerzen im Hand-/Arm- und Schulter-/Nacken-Bereich) Quetschgefahr bei Maschinen mit kraftbetätigtem Schlitten zwischen Schlitten und Maschinenkörper Gefährdung durch Stolpern über herabhängende elektrische Zuleitungen |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Täglich vor Arbeitsbeginn: Funktionskontrolle des Sicherheitsschalters, ob Ingangsetzen der Maschine bei abgeklapptem Schlitten nicht möglich ist Kontrolle, ob Verriegelung beim Abklappen des Schlittens wirksam ist (verhindert Abklappen des Schlittens bei einer Schnittstärkeneinstellung von mehr als 0 mm) Abstand zwischen Messerschneide und Schutzbügel kontrollieren; bei mehr als 5 mm Messer austauschen lassen Leichtgängigkeit des Schlittens und des Restehalters prüfen Auf sicheren Stand der Maschine achten Beim Betrieb: Schlitten zum Einlegen und Entnehmen des Schneidgutes ganz zu sich heranziehen Restehalter auf das Schneidgut absenken und so weit wie möglich Richtung Messer schieben Daumen der rechten Hand beim Schneiden immer hinter die Schlittenrückwand legen Nicht unter dem Restehalter hindurchgreifen Restehalter zum Aufschneiden von Endstücken benutzen; vorher abgebundenes Ende abschneiden Schrägschnitt nur an Maschinen mit hierfür geeigneten Einrichtungen durchführen Nach dem Schneiden Maschine sofort ausschalten (Verletzungsgefahr durch leise laufendes Messer) Beim Reinigen: Maschine ausschalten, Netzstecker ziehen Schnittstärkeneinstellung bis zum Anschlag auf “0" stellen Schlitten abklappen bzw. abnehmen Mit feuchtem Reinigungstuch immer von der Messermitte nach außen wischen Fingerkuppen dabei nicht in den Spalt zwischen Messer und Schutzbügel drücken Reinigungsplan des Herstellers bzw. eigenen Reinigungsplan einhalten Regelmäßige Schmierung der Führungen von Schlitten und Restehalter durchführen (z. B. mit Leichtgleitöl) Beim Schleifen Herstellervorgaben für verwendetes Schleifgerät beachten. Bei einem Abstand von mehr als 5 mm zw. Messerschneide und Schutzbügel Rundmesser erneuern Messerausbau/-wechsel nur mit Schnitt hemmenden Handschuhen durchführen |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Aufschnittschneidemaschine sofort stillsetzen Sicherheitsrelevante Störungen an den Vorgesetzen melden |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden |  |
| 6. Instandhaltung |
|  | Instandhaltung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.

# Text boxes

Betriebsanweisung

Aufschnittschneidemaschinen

Musterbetrieb